HYDROLIS

VS 70, VS 100, VS 150, VS 200

NÁVOD K POUŽITÍ

# Obsah

1.	Obsah	2

2.	Bezpečnostní upozornění	3

3.	Odpovědnost	3

3.1.	Adresa a telefonní číslo zákaznické a technické podpory	3

4.	Základní údaje	4

4.1.	Popis štítku	4

5.	Bezpečnostní značky na lisu	5

6.	Pokyny pro uživatele k bezpečnému používání lisu	5

6.1.	Nebezpečí při práci s lisem	5

6.2.	Bezpečnostní prvky	5

6.3.	Zakázané činnosti s lisem	6

7.	Technické údaje	6

7.1.	Účel použití lisu	6

7.2.	Postupy při použití lisu	6

7.3.	Hlavní součásti lisu	6

7.4.	Materiály, z nichž je lis vyroben	7

8.	Technické údaje o lisu	7

9.	Instalace a uvedení lisu do provozu	8

9.1.	Minimální plocha pro instalaci lisu	8

9.2.	Přeprava a umístění lisu	8

9.3.	Správné použití	8

9.4. Postup připojení	9

10.	Pokyny pro použití lisu	9

10.1.	Pracovní cyklus – lisování	10

10.2     Pracovní cyklus – filtrace kalů a slizových látek	12

10.3     Řešení problémů	14

10.3.1 Lisování	14

10.3.2 Filtrace	14

11.	Pokyny k preventivní údržbě	15

11.1.	Denní čištění:	15

11.2.	Roční údržba:	15

12.	Výměna pryžového vaku	15

13.	Seznam náhradních dílů	16

14.	ES – prohlášení o shodě	17

15.	Prohlášení o záruce	18

# Bezpečnostní upozornění

Cílem následujícího bezpečnostního upozornění je ochránit uživatele a zajistit dlouhou životnost lisu. Personál podílející se na sestavení, uvedení do provozu, údržbě a kontrole by měl být obeznámen s tímto bezpečnostním upozorněním a měl by pracovat v souladu s ním. Před jakýmikoliv dalšími kroky dodržujte následující bezpečnostní pravidla:

- Odpojte lis od vodovodního řadu.

- Zajistěte, aby nedošlo k opětovnému spuštění.

# Odpovědnost

Je-li hydrolis provozován v nevhodných okolních podmínkách nebo je-li použit nesprávně (viz technické údaje), výrobce nepřebírá odpovědnost za správnou funkci lisu. Uživatel musí zajistit preventivní opatření, aby se předešlo poškození lisu.

V případě, že dojde k jakékoliv poruše, prosím, kontaktujte nás a uveďte následující informace:

- typ (název)

- výrobní číslo

- k jakým chybám došlo

- celková doba provozu

- okolní podmínky (okolnosti)

## Adresa a telefonní číslo zákaznické a technické podpory

BS vinařské potřeby s.r.o.

Žižkovská 1230, 691 02 Velké Bílovice

Tel.: +420 519-346236

Fax: +420 519-347314

Email: info@bsvinapo.cz

www.bsvinapo.cz

# Základní údaje

## Popis štítku

Adresa výrobce je uvedena v horní části štítku.

NAZIV PROIZVODA, slo (název výrobku):

- Uvádí, že jde o vodní lis (hydrolis).

TIP, slo (typ):

- VS 70 – hydrolis, sedmdesát litrů,

- VS 100 – hydrolis, sto litrů,

- VS 150 – hydrolis, sto padesát litrů,

- VS 200 – hydrolis, dvě stě litrů.

MAKSIMALNI DELOVNI TLAK, slo (maximální pracovní tlak):

- Maximální přípustný pracovní tlak, se kterým hydrolis pracuje.

SERIJSKA ŠTEVILKA, slo (výrobní číslo):

- Prvním číslem je katalogové číslo hydrolisu, které je odvozeno výrobcem.

- Další tři čísla označují množství vyrobených hydrolisů.

- Poslední dvě čísla uvádějí rok výroby.

VRSTA INOXA, slo (typ nerezové oceli):

- Číslo označuje nerezovou ocel W.Nr.1.4301.

V textu níže výrobce deklaruje, že výrobek splňuje požadavky předpisů na bezpečnost strojního zařízení a je opatřen značkou shody.

# Bezpečnostní značky na lisu

PRYŽOVÝ VAK LISU LZE PLNIT POUZE VODOU

POUŽÍVAT LIS BEZ POJISTNÉHO VENTILU JE ZAKÁZÁNO

# Pokyny pro uživatele k bezpečnému používání lisu

## Nebezpečí při práci s lisem

- Při zvedání a umístění víka a koše je třeba dávat pozor, aby nám nevyklouzly z rukou a nespadly na nohy.

- Při nasazování víka je třeba dávat pozor, aby nedošlo k přiskřípnutí rukou mezi víkem a košem.

- V případě poškození pryžového vaku protržením může dojít k úniku vody.

## Bezpečnostní prvky

Tlakovému přetížení konstrukce zabraňuje pojistný ventil umístěný na trubce pro přívod vody. Iniciálně (ve výrobě) je nastaven na tři bary.

## Zakázané činnosti s lisem

S lisem je zakázáno provádět následující činnosti:

- provádět jakékoliv zásahy na pojistném ventilu,

- používat neoriginální náhradní díly,

- používat hydrolis k účelům jiným, než ke kterým je výrobcem určen,

- používat lis s jiným tlakovým médiem než je voda,

- opravovat lis osobou, která k tomu nemá oprávnění,

- jakékoliv upravovat hydrolis.

# Technické údaje

## Účel použití lisu

Hydrolis je určen k lisování rozmačkaných hroznů, jablek a jiného ovoce. Spolu s filtračním vakem lze hydrolis použít k filtrování slizových látek a kalů. Pro filtraci je povoleno používat pouze typ filtračního vaku, který je předepsán výrobcem lisu. Filtrační vak není součástí lisu.

## Postupy při použití lisu

- odstranění víka,

- ruční naplnění koše lisu pomletými hrozny, které chceme vylisovat,

- uzavření lisu,

- vylisování,

- odstranění výlisků (zbytků po lisování).

## Hlavní součásti lisu

- základna,

- sběrná nádoba,

- koš,

- víko,

- pryžový vak,

- vypouštěcí ventil,

- napouštěcí ventil,

- tlakoměr,

- odvzdušňovací ventil

- pojistný ventil,

- šroub vaku a víka,

- horní příruba,

- dolní příruba pryžového vaku,

- matice pryžového vaku,

- matice víka,

- ventil pro rychlé vypuštění vody, pouze u typu VS 200.

## Materiály, z nichž je lis vyroben

Všechny součásti, které přichází do kontaktu s lisovanou hmotou, jsou vyrobeny z materiálu: W.Nr.1.4301. Pryžový vak je vyroben z pryže.

# Technické údaje o lisu

Tabulka 1: Technické údaje

| Typ lisu | d – délka (mm) | š – šířka (mm) | v – výška (mm) | Hmotnost (kg) | Maximální pracovní tlak |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VS200 | 760 | 760 | 1400 | 65 | 3 bary |
| VS150 | 650 | 650 | 1255 | 50 | 3 bary |
| VS100 | 580 | 580 | 1235 | 45 | 3 bary |
| VS70 | 540 | 540 | 1140 | 36 | 3 bary |

# Instalace a uvedení lisu do provozu

## Minimální plocha pro instalaci lisu

Lis je třeba umístit na rovnou a pevnou podlahu. Minimální výška místnosti, v níž lze lis umístit, je 2,5 m.

Podlahová plocha potřebná k umístění hydrolisu a pracovní prostor kolem lisu činí 2x2 metry. Pracovní prostor musí zůstat volný, podlahy by měly být hladké, suché a nesmí být kluzké.

## Přeprava a umístění lisu

Dodávané hydrolisy jsou připraveny k použití. Koš je chráněn fólií, kterou je třeba před použitím odstranit. Před přepravou lisu je třeba jej ochránit proti převrácení. V případě uskladnění lisu jej není nutné nijak zvlášť chránit. Před dlouhodobým skladováním (několik měsíců) je třeba zabalit pryžový vak PVC fólií nebo textilií, který je odolná proti slunečnímu záření.

## Správné použití

Před započetím práce s lisem musí uživatel lisu zkontrolovat bezvadný stav pojistného ventilu, pryžového vaku a všech viditelných části lisu. Uživatel musí použít osobní ochranný oděv a ochrannou obuv.

## 9.4. Postup připojení

Napouštěcí ventil (obrázek 2) je třeba připojit k vodovodnímu řádu pomocí flexibilní hadice o průměru ½''. K fungování lisu je zapotřebí tlakové vody. Požadovaný tlak vody je 2,5 baru.

Upozornění:

Výstupní otvor pojistného ventilu (obrázek 3) musí být vždy volný a v žádném případě nesmí být připojen k jakémukoliv dalšímu řadu nebo potrubí.

K fungování lisu není v žádném případě povoleno použití stlačeného vzduchu nebo jakéhokoliv jiného média!

# 10. Pokyny pro použití lisu

## Pracovní cyklus – lisování

Než začnete plnit lis rozmačkanou hmotou, nejprve odšroubujte montážní matici víka (obrázek 4) a poté odstraňte víko (obrázek 5). V případě potřeby lze odstranit koš lisu (obrázek 6) a pečlivě omýt všechny části čistou vodou.

Pro snadnější vyprázdnění výlisků doporučujeme použít tenkou měkkou síťovinu z umělého materiálu (obrázek 7), kterou umístíme na vnitřní obvodovou stěnu koše. Použití síťoviny zabrání uvíznutí výlisků v okách koše. Po dokončení lisování se výlisky oddělí od koše a můžeme je snadno odstranit. Síťovina není součástí dodávky lisu. Lze ji zakoupit ve specializovaných prodejnách nebo u výrobce lisu.

Prostor mezi pryžovým vakem a košem lisu vyplníme rozmačkanou hmotou a dbáme na její . rovnoměrné rozložení. Během plnění koše rozmačkaným ovocem by měla být odtoková trubka pod sběrnou nádobou průchozí (obrázek 2). Rovněž je třeba otevřít odvzdušňovací ventil, který se nachází v horní části šroubu vaku a víka (obrázek 4).

Jakmile je koš (obrázek 6) naplněn po horní okraj, zavřeme vypouštěcí ventil (obrázek 2) pod sběrnou nádobou. Nasadíme víko lisu (obrázek 5) na šroub, který očistíme od veškerých zbytků rozmačkané hmoty a zašroubujeme montážní matici (obrázek 4). Přitom dbáme na správné dosednutí vnějšího okraje víka na koš.

Proces lisování zahájíme otevřením napouštěcího ventilu (obrázek 2). Voda začne proudit do pryžového vaku. V okamžiku, kdy zaznamenáme vytékající vodu z odvzdušňovacího ventilu (obrázek 4), uzavřeme přívod vody. Během plnění lisu sledujeme tlakoměr (obrázek 2). V okamžiku, kdy se pryžový vak naplní do té míry, že se ukazatel na tlakoměru začne pohybovat, mírně otevřeme napouštěcí ventil (obrázek 2). Tím zabráníme příliš rychlému lisování v počáteční fázi a stříkání moštu z koše lisu.

Během lisování se tlak několikrát zvýší na tři bary. V tu chvíli se otevře pojistný ventil (obrázek 3) a odteče jím trocha vody. Abyste zabránili úniku většího množství vody, v případě potřeby lehce přivřeme napouštěcí ventil (obrázek 2).

Na závěr lisování, kdy z koše odtéká pouze malé množství moštu, uzavřeme napouštěcí ventil (obrázek 2) a odpojíme lis od vodovodního řadu. Poté otevřeme vypouštěcí ventil pod sběrnou nádobou (obrázek 2). Rovněž otevřeme odvzdušňovací ventil (obrázek 4), čímž docílíme rychlejšího odtečení vody z pryžového vaku. Dodatečný vypouštěcí ventil (obrázek 8) umožňuje rychlejší odtok vody z pryžového vaku. Tento ventil je však instalován pouze u typu VS200.

Jakmile voda odteče, lze začít s odstraněním výlisků z koše. Přitom si můžeme pomoci dřevěnou holí, která nemá ostré hrany. Pomocí této hole lehce uvolníme výlisky. Vyjmeme koš z lisu tak, že jej zvedneme do svislé polohy. Poté přemístíme výlisky ze sběrné nádoby do nějaké vhodné nádoby.

Upozornění:

Nesmíme se dotýkat pryžového vaku lisu (obrázek 9) ostrými předměty. Ani v rozmačkané hmotě nesmí být žádné ostré předměty. Na škody vzniklé v těchto případech se záruka nevztahuje.

## 10.2 Pracovní cyklus – filtrace kalů a slizových látek

Chceme-li odfiltrovat kaly a slizové látky, vložíme do lisu speciálně upravený filtrační vak (obrázek 10). Poté otevřeme odvzdušňovací ventil (obrázek 4) a napouštěcí ventil (obrázek 2). Naplníme pryžový vak (obrázek 9) vodou, ale jen natolik, abychom dostali pryžový vak do vzpřímené polohy a do správného kruhového tvaru. Tak docílíme toho, aby se pryžový vak během lisování nesvěsil a aby byl rovnoměrně rozložen po celé výšce koše.

Jednu hodinu před filtrací přidáme do nádoby se slizovými látkami diatomickou zeminu (křemelinu). Dostačující množství je 1,5 kg/100 litrů tekutiny. Vše dobře promícháme. Před plněním vaku slizovými látkami jej opět promícháme. Naplníme vak až po pokraj. Několikrát převážeme plnící otvor vaku měkkým provazem a umístíme vak do koše. Rovněž nasadíme víko lisu a upevníme jej maticí víka.

Jen částečně otevřeme napouštěcí ventil, abychom napustili vodu do pryžového vaku (obrázek 2). Je důležité, aby se pryžový vak napouštěl pomalu, protože pak je filtrace účinnější. V okamžiku, kdy zaznamenáme vytékající vodu z odvzdušňovacího ventilu (obrázek 4), uzavřeme přívod vody a pokračujeme pomalým připouštěním vody. Maximální tlak vody  pro použití vaku k filtraci je 1 bar.  Filtrace je dokončena, když je z vaku většina moštu vymačkána. Následně uzavřeme napouštěcí ventil (obrázek 2), odpojíme lis od vodovodního řadu a otevřeme vypouštěcí ventil (obrázek 2) a odvzdušňovací ventil (obrázek 4). Rovněž otevřeme dodatečný vypouštěcí ventil (obrázek 8), čímž docílíme rychlejšího vyprázdnění pryžového vaku. Jakmile vyteče voda z pryžového vaku, opatrně vytáhneme vak se zbytkem slizových látek. Přitom musíme dát pozor, abychom nepoškodili pryžový vak lisu.

## 10.3 Řešení problémů

### 10.3.1 Lisování

Tabulka 2: Lisování

| PROBLÉM | PŘÍČINA | VYŘEŠENÍ PROBLÉMU |
| --- | --- | --- |
| Únik výlisků pod košem | – pod košem jsou zbytky výlisků | – před dalším plněním koše odstraňte výlisky pod košem a dejte jej na sběrnou nádobu |
| Únik výlisků pod víkem | – víko nebylo správně nasazeno | – vypusťte vodu z pryžového vaku, odšroubujte montážní matici, zvedněte víko, odstraňte všechnu přebytečnou hmotu a nasaďte víko tak, aby si bezvadně sednulo na okraj koše |
| Stříkání moštu ve vodorovném směru od koše | – příliš rychlé plnění pryžového vaku vodou | – snižte průtok vody na napouštěcím ventilu |

### 10.3.2 Filtrace

Tabulka 2: Filtrace

| PROBLÉM | PŘÍČINA | VYŘEŠENÍ PROBLÉMU |
| --- | --- | --- |
| Únik slizových látek z vaku | – plnící otvor (límec) vaku není dobře svázán | – vypusťte vodu z pryžového vaku, odšroubujte montážní matici, zvedněte víko, znovu pevně několikrát převažte plnicí otvor vaku, nasaďte zpět víko a matici a pokračujte ve filtraci |
| Slizové látky nejsou čisté | – příliš rychlé plnění pryžového vaku vodou | – snižte průtok vody na přívodním ventilu |

# Pokyny k preventivní údržbě

## Denní čištění

Před použitím zařízení musíme vyčistit všechny části jemným mycím prostředkem, zejména pak koš, víko, pryžový vak a sběrnou nádobu. Nezapomeňte dostatečně opláchnout povrchy čistou vodou. Po použití lisu rovněž pečlivě omyjte všechny části čistou vodou a poté je osušte.

Před filtrací vypláchněte filtrační vak čistou vodou a nechte je uschnout. Po dokončení filtrace vyndejte vak z lisu. Obsah vaku vysypeme tak, že jej převrátíme naruby (jako svetr). Poté proudem vody pečlivě omyjeme vnitřní i vnější stranu vaku. Necháme vak odkapat, načež je připraven k další filtraci.

## Roční údržba

Lis uchováváme na tmavém místě nebo pryžový vak zakryjeme neprůhledným materiálem, který je odolný vůči slunečnímu svitu. Tím zabráníme působení světla na pryžový vak, čímž zpomalíme stárnutí pryže.

# Výměna pryžového vaku

V případě, že dojde k poškození pryžového vaku a uniká z něj voda, měl by být vyměněn. Povoleno je použití pouze originálního pryžového vaku. Při objednávce pryžového vaku je třeba uvést typ lisu.

Při výměně pryžového vaku by neměl být lis připojen ke zdroji vody. Výměna pryžového vaku se provádí tak, že nejprve vyšroubujeme montážní matici víka, odstraníme víko a koš. Vyšroubujeme šrouby na dolní přírubě (obrázek 12). Očistíme závit šroubu (obrázek 11), který vyčnívá z horní části pryžového vaku, od nečistot.

Při vyšroubování šroubů na dolní přírubě (obrázek 12), stejně jako při vyšroubování šestihranné matice (obrázek 11), to nesmíme přehnat s působením síly. Před vyšroubováním se ujistíme, že závity jsou čisté a trochu naolejované. Poté přiměřenou silou vyšroubujeme šrouby a matici.

Nejsou-li závity dostatečně čisté, je zde riziko, že matice a šroub se v důsledku tření slepí k sobě, a to do té míry, že je nemožné je povolit.

Poté vyšroubujte šestihrannou matici (obrázek 11), která fixuje pryžový vak, a to pomocí klíče velikosti 46, který není součástí dodávky lisu. Poté sundáme pryžový vak z šroubu.

Nasadíme na šroub nový pryžový vak. Přitom je třeba dát pozor na to, abychom jej nepoškodili ostrými předměty. V dolní části je pryžový vak připevněn pomocí kovové příruby (obrázek 12) a pomocí šroubů. Hned nad pryžovým vakem (obrázek 11) na závit šroubu namotáme přibližně osm otáček teflonové těsnicí pásky. Poté nejprve rukou zašroubujeme šestihrannou matici (obrázek 11). Pak matici pevně dotáhneme klíčem. K tomu je obvykle zapotřebí dvou osob. Po připevnění musí pryžový vak snadno stát a neměl by se otáčet. Nakonec očistíme všechny povrchy lisu od případného oleje.

# Seznam náhradních dílů

Tabulka 3: Náhradní díly

| Číslo | Název dílu | Kód |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pryžový vak | VS 70, VS 100, VS 150, VS 200 |
| 2 | Tlakoměr | G1/4", 0–6 bar, |
| 3 | Ventil | G1/2" |
| 4 | Pojistný ventil | 3 bary |

Lis lze použít pouze s dalším příslušenstvím schváleným výrobcem:

filtrační vak pro určité typy lisu,

síťovina k lisu.

# ES – prohlášení o shodě

ES – PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce (název, adresa):

KMS MALERIČ d.o.o.

Ogulin 1A

8344 Vinica, Slovinsko

S plnou odpovědností prohlašujeme, že

výrobky: hydrolisy

(typ, model):

VS 70

VS 100

VS 150

VS 200

splňují požadavky následujících směrnic:

- Směrnice o bezpečnosti strojních zařízení
(Úřední věstník RS, č. 52/2000, 57/2000, 107/2001, 25/2006, 75/2008)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/37/ES, 2006/42/ES a o změně směrnice 95/16/ES (přepracované změní) a její změny

a splňuje následující normy:

SIST EN 1672-2: 1997

SIST EN ISO 12100-1:2004

SIST EN ISO 12100-2:2004

SIST EN ISO 14121-1:2007

(SIST = Slovinský normalizační institut)

Rok přidělení značky CE: 2009

Ogulin, _______________  Stanislav Malerič, ředitel   _____________________

Jméno a příjmení, pozice   Podpis oprávněné osoby

# Prohlášení o záruce

KMS Malerič d.o.o

Ogulin 1a

8344 Vinica, Slovinsko

Tel: 07 30 57 840

Fax: 07 30 57 831

PROHLÁŠENÍ O ZÁRUCE

Prohlašujeme:

- že pokud se s hydrolisem zachází podle uvedených pokynů, bude v průběhu záruční doby bezchybně fungovat;

- že výrobce v průběhu záruční doby bude poskytovat servisní služby a potřebné náhradní díly;

- že v průběhu záruční doby opraví veškeré závady do 45 dnů na své vlastní výlohy;

- že výrobek, který nebude v této lhůtě opraven, můžeme na přání zákazníka nahradit novým výrobkem.

Veškerý servis provedený po uplynutí záruční lhůty bude účtován dle ceníku. Záruka platí od data zakoupení hydrolisu.

Záruka pozbývá platnosti:

- v případě, že do hydrolisu zasahují neoprávněné osoby;

- při nesprávném použití hydrolisu;

- v případě provádění jakýchkoliv oprav hydrolisu nikoliv ze strany výrobce;

- při použití neoriginálního filtračního vaku.

Výrobce poskytuje záruku na materiál, z nějž je hydrolis vyroben, a na technickou funkčnost hydrolisu. Na opotřebitelné části výrobce záruku neposkytuje.

Záruční lhůta na hydrolis je jeden rok.

| Typ: |  |
| --- | --- |
| Výrobní číslo: |  |

Datum prodeje:					Podpis a razítko výrobce:

# Text boxes

Nebezpečí stisku ruky

Používej ochranný oděv

Nebezpečí úrazu

Používej ochrannou obuv

Povinné použití pokynů

v

d

š

Obrázek 1: Schematický nákres lisu a jeho okolí

Napouštěcí ventil

Tlakoměr

Vypouštěcí ventil

Obrázek 2: Vypouštěcí ventil, napouštěcí ventil a manometr

Manometer

Pojistný ventil

Obrázek 3: Pojistný ventil

Montážní matice

Obrázek 4: Montážní matice a odvzdušňovací        ventil

Obrázek 5: Víko lisu

Koš

Víko lisu

Odvzdušňovací ventil

Obrázek 6: Koš lisu

Obrázek 7: Síťovina z umělého materiálu

Obrázek 8: Ventil pro rychlé vypuštění vody

Ventil pro rychlé vypuštění vody

Obrázek 9: Pryžový vak lisu

Pryžový vak lisu

Obrázek 10: Filtrační vak

Šroub vaku a víka

Příruba pryžového vaku

Matice pryžového vaku

Obrázek 12: Příruba pryžového vaku

Obrázek 11: Šroub vaku a víka, matice pryžového vaku, horní příruba